出售二手WF-30B万能粉碎机、二手粉碎机

型号  WF-30B型

生产能力 100-300kg/h

进料粒度  12mm

粉碎细度  20-120目

电机 5.5kw

转速 3000r/min

出厂编号EF2012

出厂日期 2012年10月

江阴市海鑫药化机械制造有限公司

主要用途：
该机适用于制药、化工、冶金、食品、建筑等行业。对坚硬、难粉碎的物料进行加工，包括对塑料、铜丝等进行粉碎，也能作为微粉碎加工前道工序的配套设备。

特点:该机是采用立式粉碎机构，不受物料粘度、硬度、软度等的限制，对任何物料都能起到较好的粉碎效果。
工作原理:物料由进料斗送粉碎室，经刀刃和刀座的冲击，卧式旋转刀和卧式固定刀同时剪切粉碎，由于受到旋转离心力的作用，物料自动流向出口处。

该机是采用立式粉碎机构，不受物料粘度、硬度、软度等的限制，对任何物料都能起到较好的粉碎效果。
工作原理:物料由进料斗送粉碎室，经刀刃和刀座的冲击，卧式旋转刀和卧式固定刀同时剪切粉碎，由于受到旋转离心力的作用，物料自动流向出口处。

本机组利用活动齿盘和固定齿盘间的相对运动,使物料经齿冲击,摩擦及物料彼此间冲击而获得粉碎.粉碎好的物料经旋转离心力的作用,自动进入搜集袋,粉尘由吸尘箱经布袋过滤而排出.该机按"GMP"标准设计，全部采用不锈钢材料制作，生产过程中无粉尘飞扬。目前已达国际先进水平。