### 出售二手HR400-N型双级活塞推料离心机、卸料离心机

### 型号HR400-N

### 产品简介

双级活塞推料离心机是一种连续操作的过滤式离心机，具有自动连续操作、连续排渣、生产能力高、功率消耗低且均匀、无峰值负荷、干燥快、对晶粒破碎小、运转平稳，振动小等优点。

### 工作原理

在转鼓启动达到全速后，将所需分离的悬浮液通过进料管连续地送到布料盘处，并在离心力场的作用下，使悬浮液分布到安装在转鼓内的筛网上，使固相被截留在筛网上形成环状滤渣层。通过一级转鼓的往复运动，使滤渣逐渐被推出转鼓，经机壳卸料槽排出

### 工艺与应用

适用于分离中颗粒的结晶状或纤维状物料的悬浮液，固相平均粒度≥0.1mm，固相含量（体积比）30~70%。改变进料、布料方式，也可用于无流动性的固体物料脱水，洗涤效果好产量大。

广泛应用于：污水盐处理（MVR）、食用盐、氯化钾、氯化铵、硫酸铵（烟道脱硫）、乌洛托品、牛骨颗粒（明胶）、芒硝、氯碱化工、亚硫酸钠、硝化棉、棉种、草甘磷等近百种物料。