程力专用汽车股份有限公司 电 话：18727996541 地 址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

企业网址 销售经理 余经理 电子邮箱 报价 日期 专用功能

图片、资料等信息仅供参考；定车以合同为准 CLW5111JGKE5型高空作业车主要技术性能参数： 产品名称： CLW5111JGKE5型高空作业车 外型尺寸： 10100X2500X3800(mm) 底盘型号： EQ1160GX5DJ 货厢尺寸： XX(mm) 总 质 量： 10795 (kg) 接近/离去角: 16/10(°) 额定质量： (kg) 前悬/后悬： 1430/2850(mm) 整备质量： 10600(kg) 最高车速： 90(km/h) 发动机型号 生产厂家 功率(kw) 排量(ml) YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 132 162 198 6494 6494 6700 排放标准： GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 轴 数： 2 前 轮 距： 1880,1920(mm) 轴 距： 4500， 4700， 5000(mm) 后 轮 距： 1800(mm) 额定载客 (人) 车辆识别代码 LGAX2B13××××××××× LGAX2C13××××××××× 燃料种类： 柴油 弹簧片数： 7/9+6,9/10+8 轴 荷： 6000/10000 驾驶室乘人数 3 其它： 1、随底盘选装驾驶室。2、该车后伸为700mm。整车前伸/轴距对应关系为(mm):620/4500， 420/4700。 3、防护材料:Q235A碳钢， 连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接， 后部防护断面尺寸(mm):180×50， 后部防护离地高度(mm):480。4、ABS型号:3631010-C2000， 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、文字喷图位置和车辆颜色可变化。