名 称： SG水过滤器 型 号： SG 介 质： 水

产品说明

SG水过滤器产品介绍：该产品安装在供水系统中，与减压阀、止回阀、液压水位控制阀及其它对水质有要求的场合配套使用，可除去介质中的各种杂物 (砂子、铁块及其它各种异物)，以保证各类阀门正常工作。 SG水过滤器工作原理：该产品安装于进水管路中各配套阀门的前端，当管道中的介质首先进入过滤器时，介质通过滤网进入被连接的阀门中，而杂质则留 于过滤桶内，使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。 SG水过滤器技术参数：公积压力：1.6MPa 适用介质：洁净水、油品 用温度：≤320℃ SG水过滤器结构简图 Y型过滤器,滤芯全部采用不锈钢制作,工作压力有:16、25、40Kg/cm²三种、壳体有铸铁、铸钢(代号C)及不锈钢(代号P)三种,由于设计单位或用 户造用。系列水过滤器,在一般训算额定流速下,压力损失为0.052-0.12米水柱。 公称通径 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 备注 外形尺寸 L 125 150 160 180 195 215 250 285 300 350 括号中的数字为丝扣接口DN15至DN20的尺寸其他均为法兰接口尺寸 H 102 119 125 145 164 186 238 273 306 310 SG-16型参考单位（元） 公称通径 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 外形尺寸 L 380 480 545 605 660 780 850 885 1150 H 400 470 480 640 642 830 900 1000 1200 SG-16型参考单位（元） SG水过滤器分类说明 序号 名称 型号 公称压力Kgf/cm² 公称通径 连接方式 滤芯材料 壳体材料 用途 1 水过滤器 SG-16 16 DN15-50 DN15-450 丝扣法兰 不锈钢 1Cr18Ni9Ti 铸铁 本系列用于水及无腐蚀性液体分质，其中SG-16型最常用于采暖、供热、制冷空调工程，QG系列用于蒸汽、压缩空气等无腐蚀性工业气体介质，其中QG-16型为常用 2 汽过滤器 QG-16 3 水过滤器 SG-25C 25 DN15-450 法兰 铸钢 代号（C） 4 汽过滤器 QG-25C 5 水过滤器 SG-40C 40 DN15-450 凹凸式法兰 铸铁 代号（G） 6 汽过滤器 QG-40C 7 水过滤器 SG-16P 16 DN15-50 DN15-450 丝扣法兰 不锈钢 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 1Cr18Ni9Ti 代号（P） 本系列用于酸、碱等腐蚀性液体介质，QG系列用酸气及其他腐蚀性气体介质 8 汽过滤器 QG-16P 9 水过滤器 SG-25P 25 DN15-450 法兰 10 汽过滤器 QG-25P 11 水过滤器 SG-40P 40 DN15-450 凹凸式法兰 12 汽过滤器 QG-40P