# 高强度风电行业专用螺栓检测仪

检测仪自动计算N个试件的平均轴力、平均扭矩、平均扭矩系数、标准偏差和变异系数等。该设备主要用于大型钢结构和大型风电螺栓的检测！

结构特点：本设备轴力传感器和扭矩传感器均采用直接测量结构，此结构很好的避免了因间接结构传递引起的各种误差，示值更精确

1、电压： 控制系统220V AC；电机AC 380V

2、伺服电机功率：5.0KW，牵引电机250W

3、输出转速：约1r/min

4、轴力检测范围：100-2500kN

5、扭矩检测范围：1000-20000Nm

6、螺栓规格：M33-M64

7、螺栓长度：120m---500m

8、试验精度：轴力±1.0% 扭矩±1.0%