1、高精度、高稳定性、高可靠性，常规产品，供货时间短
    2、体积小、外形美观、性价比高
    3、量程范围宽（-100KPa~100KPa~60MPa）
    4、不锈钢隔离膜片，防腐性能好
    5、反向极性保护及限流保护
    6、防雷击、防射频干扰
    7、本质安全防爆

技术参数

1、测量范围：-100～200KPA～60MPA

2、综合精度：0.25%FS

3、测量精度：＜0.2%FS

4、温度漂移：0.02%FS/℃

5、压力类型：绝压，表压

6、介质温度：-30～125℃

7、温补范围：-25~75℃

8、安全过载能力：150%；

9、极限过载能力：250%

10、供电：12～32VDC(两线电流)

11、电压5～30vdc(三线电压)

12、外壳材质：316不锈钢或304不锈钢