混色机操作规范

一、始业点检：

1、 检查搅拌叶片是否有松动，润滑是否良好。

2、 开机空转，检查有无异常响声和其它异常情况，确认一切正常后方可开机工作。

3、 检查搅拌筒里有无异物，是否干净。

4、 检查安全开关是否灵活，有效。

二、安全操作：

1、将各种物料按工艺要求的配方度量和数量加入到混色机内。

2、将盖子盖好后才能起动电机，并按照规定的时间搅拌。

3、运转过程中严禁将手伸进混色机里抓料，如需查看，应先停机。

4、如需清理机器，应先切断电源，方可进行操作。

三、停机操作：

1、停机后应关好机台电源，关下漏电开关，切断电源方可离岗。

2、停机后，应把设备彻底擦干净，特别是相互转动的部位，严禁有灰尘堆积。