JYH-002双孔离子风机   单价：500元/台

产品特点:

- 消除静电速度快，残余电压低

- 离子气流覆盖面积大

- 风量大小可调

- 风机有良好的接地保护

- 内置专门的离子发生针清洁刷，清洁方便，保证舒适工作状态

- 安装简单，固定即可

离子风机技术参数:

| 型 号 | JYH-002 (双孔悬挂式离子风机) |
| --- | --- |
| 工作电压 | 220v/50Hz |
| 离子平衡 | +/-10 v |
| 出 风 量 | 80~ 220CFM |
| 气流面积 | 50cm × 900cm |
| 操作温度 | -10°C ~ 50°C |
| 噪 音 | 38～50dB |
| 外壳材质 | 铁制喷粉/铝制喷粉/不锈钢 |
| 外型尺寸 | 600mm(L)×90mm(W)×170mm(H) |
| 重 量 | 7kg |
| 安装距离 | 吊装距离400mm-600mm 为适 |
| 气流方向 | 橫流风机 |
| 风机压力 | 低压风机 |
| 功率 | 50W-60W |
| 性能 | 低噪音风机 |

测试结果：

| 测试条件： 温度22℃；湿度60%； 测试电压：1KV 将至100V； 测试距离300mm 测试仪器：ME268A |
| --- |
| 离子平衡度 | ≦9 |
| 除静电时间 | 正 | 1.2S |
|  | 负 | 1.3S |

应用行业：

离子风机广泛用于电子，光电，半导体， 组装生产线，注射成型，医药，印刷、包装，塑料薄膜，以及模具产品的脱模等。