### 名称：人体静电释放报警器   型号：JYH-800       防爆证编号：CNEx18.6030X

产品组成    单价：330元/台

技术参数

| 电气参数 | 机械参数 |
| --- | --- |
| 工作电源 | 高性能内置锂电池 | 立杆材质 | 304不锈钢 |
| 休眠电流 | ＜1mA | 立杆直径 | Φ38mm 或（Φ51mm） |
| 工作电流 | ＜5mA | 立杆壁厚 | 1.0mm |
| 工作温度 | -40℃~60℃ | 产品高度 | 1m(可定做高度) |
| 响应时间 | ＜1s | 触摸球直径 | Φ90mm |
| 接地电阻 | ≤55Ω | 安装法兰壁厚 | 3.0mm |
| 耐静电压 | ±20KV | 接地电缆长度 | 3m直线PU电缆 |
| 报警方式 | 声光报警(＞90dB、30cm直线距离测量) |  |  |
| 防爆等级 | ExibIICT6 Gb |  |  |
| 防爆证编号 | CNEx18.6030X |  |  |

产品特点
    1. 超低功耗设计，正常使用期间无需更换电池（定做可更换电池）
    2. 触摸式感应，无机械活动部件
    3. 整体环氧树脂密封，防腐、防水、防潮
    4. 防爆触摸球，安全释放静电，人体接触不产生电击感
    5. 声光报警提示人体与防爆触摸球接触可靠和静电释放完毕
    6. 接地线独立检测，接地电阻符合标准，确保可靠接地

参考标准

JYH-800人体静电释放报警器设计参考以下国家标准：
    GB12158-2006《防止静电事故通用导则》
    B50074-2002《石油库设计规范》
    第14.3.13条规定：由于人们穿着人造织物衣服极为普遍，人造织物极易产生静电，往往积聚在人

体上。为防静电可能产生的火花，需对进入轻油泵房、轻油罐顶上、轻油作业区的操作平台，以及

爆炸危险区域等处的扶梯上或入口处设置消除人体静电的装置。此消除静电装置是指用金属管做成

的扶手，在进入这些场所之前人体应抚摸此扶手以消除人体静电。
    SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》   
    JYH-800人体静电释放报警器经国家防爆电气产品质量监督检验中心（NCEX），符合下列标准：
    GB3836.1-2010  爆炸性环境 第1部分：设备通用要求
    GB3836.4-2010  爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

使用方法