JYH-S200离子棒 （放电式）   单价：300/米

产品特点:

- 消除静电速度快，残余电压低

- 铝型材与绝缘塑料组合，外形美观

- 环氧树脂灌封，内部元器件使用寿命长，不易损坏

- 离子棒具有良好的接地保护 ，使用更安全

- 离子棒背部有滑槽和安装螺丝可在滑槽内移动，方便安装

离子棒技术参数:

| 型 号 | JYH-S200(离子棒) 放电式 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 220v/50Hz |
| 匹配电压 | 棒≤2000mm 配电压5600V 棒≥2000mm 配电压7000V |
| 离子平衡 | ≤±35 v |
| 气流压力 | / |
| 工作温度 | -0°C ~ 50°C |
| 噪 音 | / |
| 材 质 | 铝型材+塑料 |
| 高压线长度 | 2500mm（可定做） |
| 气源接头 | / |
| 气 源 | / |
| 棒切面尺寸 | 20mm×35mm |
| 离子棒长度 | 定做范围（L:100mm-3000mm） |
| 安装距离 | 距产品100mm--600mm |
| 重 量 | 长度而定 |
| 匹配电源 | JYH-S560 （ 5.6KV） |

测试结果：

| 测试条件： 温度22℃；湿度60%； 测试电压：1KV降至100V； 测试距离300mm 测试仪器：ME268A |
| --- |
| 离子平衡度 | ≤±35V |
| 除静电时间 | 正 | 0.3 S |
|  | 负 | 0.4 S |

应用行业：

离子棒广泛用于电子，光电，半导体， 组装生产线，注射成型，医药，印刷、包装，塑料薄膜，以及模具产品的脱模等。