平锁扣系统

平锁扣系统，因其金属板相互扣搭而得名，用简单的折边相互咬合，使用隐蔽式的扣件和螺丝安装，通常运用在墙面和坡度超过60℃的屋面，此系统版型排布可以多样化，不同方式的排版可以表达出不同的美学形式，平锁扣系统版型有矩形板、菱形板、六边板等。

平锁扣特点：

1、三维弯弧特意造型易加工；

2、自然循环通风构造，延长建筑使用寿命；

3、无需化学嵌缝胶，免除污染及老化问题；

4、结构简洁、轻巧、安全、美观，网格变化多样。系统介绍：

平锁扣式系统作为传统的金属屋面系统，在现代建筑中仍广泛运用。其主要用于较大坡度屋面及墙面。在钢架结构、混凝土结构、木制结构中均有很好的运用。

瓦式平锁扣系统为建筑学的创新追求打开了一个全部景象。此系统产生的光学效果在大面积的幕墙上尤其显现。扣片的布局直接影响它表现出来的视觉效果，所以此系统主要采用垂直或近似垂直的安装方向;垂直线条可加强建筑物的向上沿伸性，而水平接缝则可增强建筑物深扎于地面的结构感

瓦式系列包括方形和菱形两种；与具有类似视觉效果的木瓦不同，它们的正面有凸边缘，背面则有凹向边缘，结合简单。瓦片由工厂加工制造。其特殊的规格，几乎可以依从所有曲线造型，即使对于具有复杂几何造型的建筑物，亦能实现可靠。普遍应用区域包括屋顶窗、烟囱顶和建筑顶边缘。瓦式系统不仅适用于屋顶，也适用于幕墙，受到广泛欢迎。瓦式系统能够凝造令人过目          主要特性：

※整体结构性防水、排水功能；
※无须化学嵌缝胶免除污染与老化问题；
※自然循环通风构造、增长建筑寿命；
※三维弯弧、特异造型轻而易举；
※结构简洁、轻巧、安全；
※施工安全、快速、经济；
适用金属板材：0.7-0.8、钛锌板、铜板、铝合金板；
适用屋面坡度：≥7゜

系统特点

1、层次感强，视觉效果突出，古典建筑风格；

2、安装简便，用扣件固定在下层支撑结构上，无需繁杂的机械安装；

3、瓦片平锁扣系统几乎可以适合在任何形状的建筑物表面安装，实现建筑设计的几何多样化；

4、适用于≥30°以上的坡屋面、墙面，通常情况下底层支撑系统需铺设防水材料