产品基本参数：

| 基本参数 | 单位 | HTJCPT08 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全工作载荷 | Kg | 320 |  |
| 延伸平台安全工作载荷 | Kg | 113 |  |
| 最大工作高度（H2) | m | 10.0 |  |
| 最大平台高度（H1) | m | 8.0 |  |
| 整机长度 | mm | 2480 |  |
| 整机宽度 | mm | 1190 |  |
| 整机高度（围栏未折叠） | mm | 2320 |  |
| 整机高度（围栏折叠）(H) | mm | 1780 |  |
| 工作平台尺寸 | mm | 2270*1100 |  |
| 平台延伸尺寸 | mm | 900 |  |
| 最小离地间隙（收拢状态） | mm | 100 |  |
| 最小离地间隙（起升状态） | mm | 19 |  |
| 轴距 | mm | 1895 |  |
| 最小转弯半径（内轮） | mm | 0 |  |
| 最小转弯半径（外轮） | mm | 2200 |  |
| 起升电机 | V/Kw | 24/3.3 |  |
| 机器运行速度（收拢状态） | Km/h | 3.5 |  |
| 机器运行速度（起升状态） | Km/h | 0.8 |  |
| 上升/下降速度 | sec | 28/38 |  |
| 蓄电池 | V/Ah | 4x6/230 |  |
| 充电器 | V/A | 24/30 |  |
| 最大爬坡能力 | % | 25 |  |
| 工作最大允许角度 | 。 | 2 - 3 |  |
| 轮胎 | mm | φ381x127 |  |
| 整机重量 | Kg | 2310 |  |

请注意：我们保留更改规格和设计的权利！

二、产品配置：

| 比例控制 | 自动刹车系统 | 蜂鸣器 | 延伸平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动坑洞保护系统 | 紧急下降系统 | 喇叭 | 充电保护系统 |
| 平台自锁门 | 紧急停止按钮 | 工作时间表 | 频闪灯 |
| 全行程行走 | 油管防爆系统 | 安全检修支撑杆 |  |
| 无痕轮胎 | 故障诊断系统 | 标准运输叉车孔 |  |
| 4×2驱动 | 倾斜保护系统 | 折叠围栏 |  |

三、产品材质：

| 安全护栏 | 采用35mm*35mm方管 |
| --- | --- |
| 台面 | 铺防滑花纹板 2.5mm |
| 支杆 | 矩管：125mm*75mm*5mm 材质Q345 锰钢 |
| 底架 | Q345锰钢 钢板焊接 |
| 链接销轴 | QPQ，盐浴氮化处理 |
| 液压缸 | Φ80 1支 河北恒宇 |
| 动力蓄电池 | 铭泰蓄电池 |
| 液压油 | 昆仑牌N46#抗磨 |
| 电控系统 | 乐詹控制 |
| 液压系统 | 大力 |
| 轮胎 | Φ381粘结式实心胎 灰色 |
| 表面处理 | 喷塑处理 |

四、产品特点：

- 脚踏延升平台可以讯速的铺开至作业点；

- 可折叠式围栏缩小了整机体积；

- 业内最小转弯半径（内轮0m）及紧凑的设计方便在狭小的空间作业；

- 25%的爬坡能力，能够流畅爬上斜面；

- 旋转式底盘方便维护；

- 故障代码自动显示方便检修；

免费保修一年。超期只收成本费，终生服务。

- 我司承诺：出现质量问题由专业维修人员24小时内到达