SJ 系列砂浆注浆泵

使 用 说 明 书

目   录

1 泵的用途  ………………………………………………………………………………  3

2 主要技术参数    ………………………………………………………………………  3

3 泵的结构及工作原理    ………………………………………………………………  3

4 工作性能…………………………………………………………………………………  4

5 泵的使用与维护…………………………………………………………………………  4

6 设备保养及使用操作注意事项：………………………………………………………  5

7 故障分析及排除…………………………………………………………………………  7

8 易损件明细表    ………………………………………………………………………  8

9 运输与贮存  ……………………………………………………………………………  8

警    示：

1.  该泵输送介质为沙浆，不能停机时间过长，停机前须用清水将泵清洗干净，否则，因沙浆离析而导致注浆泵的损坏，将由客户自己负责！！！

2.  设备投入运行前，泵体须加注液压油，油液以达到油标孔为宜,机架安装尽量要放置水平，电机运转方向以箭头所示为准！！！

3.  油液使用全新的，质量符合国家标准的液压油，并按建议的周期及时更换，否则影响设备使用寿命！！！

4.  使用前或使用一段时间后应定期检查油路的密封性，以免因运输或震动所造成的接头松动！！

5.  使用前不要乱动溢流阀手轮（出厂时已设定），不能压工作，否则后果自负！！！

6.  设备运行时接通水源，严禁料缸的干磨而影响使用，并注意设备的日常保养与维护！！！

7.  换向阀应处于任意一端工作位置，否则油缸不能实现自动往复运动！！！

8.  齿轮泵不能反转！！！

9.  使用后应及时清洗，否则会造成设备损坏！！！

10.  设备操作应定岗定员，注浆作业要密切关注压力表示值变化，如果压力迅速升高，应立即停泵、排压、卸荷，否则会造成曲轴、连杆、泵头、齿轮等机件的损坏而延误工期，每班使用完彻底清理泵头、气室、阀门！！！

11.  冬季注意泵头排水，以免冻裂壳体或开机后损坏泵体，造成重大损失！！！

12.  更换活塞时中，要两人配合，一人用扳手夹住拉杆后部对方，防止拉杆转动，使其油缸内部活塞座松动，另一人用专用扳手更换活塞，活塞锁母拧紧力度要适当，过紧活塞使用寿命短，过松泵头易漏浆！！！

13.  由于本机不断改进，说明书中所介绍内容可能与实际稍有出入，用户在使用时应加以注意！！！

1  泵的用途

SJ系列砂浆注浆泵是我单位近年来的一代砂浆泵输送产品，具有工作压力大、流量大、生产效率高、操作方便、可靠、移动灵活、结构紧凑、易于维修等特点。

在建筑工程中，用于水平及垂直输送砂浆或大面积喷涂；在化工部门及造纸行业中，输送浆状原料及废料；在火力电厂用于输送粉煤灰浆；在国防及人防工程、矿山坑道施工中用于灌浆护坡；在公路路面维护中，用于水泥路面塌陷的压浆填充；在预应力构件工程中，用于砂浆注入扩张等；在水利工程中，用于加固大坝；在冶金、钢铁及其它行业中用于维护高炉及其它设备的浆液灌输。

- 主要技术参数（见表1）

（表 1）

液压砂浆泵参数

| 型 号 | SJ180 (80) | SJ200（110） |
| --- | --- | --- |
| 排浆量（m³/h） | 8-10 | 10 |
| 压力(MPa) | 0-10 | 0-8 |
| 电机功率(KW) | 15 | 15 |
| 噪声功率级db(A) | 80 | 80 |
| 出浆口直径(mm) | 38 | 38 |
| 吸浆口直径(mm) | 64 | 75 |
| 料缸直径(mm) | 80 | 110 |
| 料缸数量 | 2 | 2 |
| 颗粒大小(mm) | ＜5 | ＜5 |
| 吸浆高度(m) | 2 | 2 |
| 油箱容积（L） | 50 | 70 |
| 外形尺寸(mm) | 1860×900×1540 | 1900×900×1540 |
| 整机重量（kg） | 530 | 550 |

3   泵的结构及工作原理（见图1）

砂浆泵的结构主要由电动机驱动系统、液压传动系统、料缸泵送系统、散热系统、电器系统、机架系统等组成（详见图1）。

砂浆泵的工作原理为电动机18带动齿轮泵15产生压力油，经溢流阀10（溢流阀调整压力为8 MPa （80/110），6 MPa（80/80）出厂时已设定），产生的稳定压力油进入溢动阀8的A、B两孔位，与油缸5相连，两个油缸经高压油管相串联后在油压作用下推动活塞3及活塞杆4动作，当活塞杆向左继续运动到限定的行程时，撞板7会与定位块14相接触，这时定位块将会带动溢动阀的操作手柄动作，从而改变液压油的传动方向，使活塞进行往复运动，当活塞返回时，下钢球及钢球垫打开，上球笼封闭，砂浆随吸浆口19吸入泵头22及料缸2内，当活塞进入时，上钢球弹起，下球笼闭合，砂浆由出浆口23排出， 溢动阀的T位出油孔经油管与风冷器17相连，风冷器使油液温度降低后经回油管16回流到油箱12，断路器11为整机电器提供保证，从而使砂浆泵能稳定工作。

图   1

1 空气室   2 料缸   3 活塞   4 活塞杆   5 水槽  6 油缸   7 高压油管   8 撞板   9 溢动阀  10 耐振压力表  11 溢流阀  12 断路器  13 油箱  14 进油管    15 定位块16 齿轮泵     17 回油管  18 风冷器  19 电动机20 吸浆口  21 钢球垫   22 钢球  23 泵头    24 出浆口

4  工作性能

4.1  由于本机采用全液压设计，体积小，重量轻，施工范围广泛

4.2  可调性能比较的好：在设计范围内该泵的压力排量可以任意的调定，当压力超过允许压力时，溢流阀会自动开启，油缸和工作缸停止工作，起到作用

4.3  在煤矿等易燃易爆施工场所，采用隔爆型电机、隔爆型风冷器，即可满足矿用产品的规范。

4.4  在油压系统中设有耐震压力表，可以准确地反映出泵的工作状态。

4.5  该系列液压注浆泵也可以作清水泵、污水泵和泥浆泵使用。

5 泵的使用与维护

5.1  砂浆配比

砂浆输送应采用中砂，1mm以下砂粒质量占总砂量的60%以上，砂粒直径不超过5mm，灰浆稠值不小于80cm并搅拌均匀，工作砂浆的配比参照（表2）进行：

（表2）

| 配 合 比 | 1：2.5（体积比）或1：3.24：0.97（质量比） |
| --- | --- |
| 名 称 | 体积数（m³） | 质量（Kg） |
| 水 泥 | 0.3664 | 0.4376 |
| 净 砂 | 0.916 | 1.4198 |
| 水 | 0.347 | 0.347 |

5.2  布管方法

砂浆输送管可采用胶管或钢管，胶管布置比较灵活，安装快捷方便，但泵阻力较大，胶管价格也较高，承压能力也有限，一般适用于近距离泵送（垂直距离20m以内，水平距离40m以内）钢管泵送阻力小，价格相对较低，但安装较为复杂。

管道的正确铺设和布置是保证无故障泵送砂浆的先决条件，布管时应遵循以下原则：

5.2.1  选择管道铺设路线时，要尽量缩短管道长度，减少转弯次数。

5.2.2  管道安装牢固可靠，应安装在易于到达的地方，以便于装卸和检修。

5.2.3  水平段不宜过长，超过30m时尽量采用斜行布置，以避免砂浆沉淀离析。

5.2.4  采用胶管输送时，布管应注意转弯半径不小于1m，保证管道顺畅。

5.3  使用前的准备工作

5.3.1  检查电源是否正常

5.3.2  检查电动机和齿轮油泵转动灵活性，用手盘动电动机结合子数圈来验证。

5.3.3  将压力表开关打开，溢流阀调压手轮松开（此步可省略，出厂已调整好）。

5.3.4  检查油箱液位，油箱液位应在油窗观察孔的规定位置。

5.3.5  在水槽内加入000号润滑脂或机床用切削用乳化液，加入量以没过活塞杆为易。

5.3.6  检查溢动阀手柄及定位块、撞板的位置，使其处于一端工作位置，开机后如果浆泵不工作可手动摆动溢动阀手柄的定位块，将其复位，从而打通油路以后泵机将会进入正常工作状态。

换向阀应处于任意一端工作位置，否则油缸不能实现自动往复运动！！！

5.3.7  将吸浆管放入清水中，以便试机用。

5.3.8  每次注浆完毕，如果不继续注浆，应立即将两个吸浆管转到清水池中，清洗泵内残存浆液，防止时间一长造成浆液凝固，增加麻烦。

5.3.9  工作缸和进排阀体清洗干净后，应将吸浆管从水中拿出，继续开动机器，把工作缸和进排阀体内的残存浆液排净，然后切断电源。

6  设备保养及使用操作注意事项：

油箱内应保持油液充分，油液采用46#液压油(夏季)，冬季使用32号液压油，要定期检查各油管接头及密封件的密封性，保持油路畅通，防止漏油、渗油等现象的发生，液压油应每隔6个月更换一次，以免油液变质、黏度过稠而降低液压缸、液压泵的使用寿命；损坏溢动阀、堵塞油路。

油液使用全新的，质量符合国家标准的液压油，并按建议的周期及时更换，否则影响设备使用寿命！！！

6.1 使用前应注意事项

6.1.1 开机前确保设备放置水平及牢固，避免油管、吸浆管扭曲、打折 ，吸浆管尽量的缩短，其垂直距离不要超过一米。

使用前或使用一段时间后应定期检查油路的密封性，以免因运输或震动所造成的接头松动！！！

6.1.2 检查各管道及泵是否畅通。

6.1.3 检查电动机是否接地、转动是否灵活、电气元件的连接电缆是否牢固可靠。

6.2  液压系统调试

6.2.1 点动电动机，检查电动机及油泵运转方向是否正确，电动机顺时针旋转，如果反转应调整电动机进线的任意两相序，否则砂浆泵不能正常工作。

齿轮泵不能反转！！！

6.2.2 打开压力表旋转开关，使压力表进入工作状态。

6.2.3 关闭出浆口阀门。

6.2.4 松开溢流阀锁紧螺母，调整压力旋扭，使其达到浆泵工作压力值（出厂设定为8MPa （80/110），6 MPa（80/80））。

使用前不要乱动溢流阀手轮（出厂时已设定），不能压工作，否则后果自负！！！

6.3 启动

6.3.1 首先将料斗注入清水，开机泵送清洗泵头，润湿管道。

设备运行时接通水源，严禁料缸的干磨而影响使用，并注意设备的日常保养与维护！！！

6.3.2 然后用泵压输送白灰膏或纯水泥浆作为管道润滑，再打入较稀的砂浆（稠度为12mm以上），后再提高到所需稠度（以免管道堵塞，对新管道使用前更为重要）。

6.4  正式注浆

6.4.1  按以上步骤如果正常，应迅速浆吸将管放到浆液池内，实施正常的注浆作业。

6.4.2  每次注浆完毕，如果不继续注浆，应立即将吸浆管转到清水池中，清洗泵内残存浆液，防止时间一长造成浆液凝固，增加不的麻烦。

6.4.3  料缸和进排浆阀体清洗干净后，应将吸浆管从水中拿出，继续开动机器，把料缸和进排浆阀体内的残存浆液排净，然后切断电源。

使用后应及时清洗，否则会造成设备损坏！！！

6.5  工作中应注意事项

6.5.1  注意电机及工作泵的工作是否正常，发现任何事故后立即停机，打开泄浆阀排浆，无压力后排除故障。

6.5.2  定期检查油箱滤网、油路滤网，并进行清洗，定期更换液压油，建议一个月左右更换一次，夏季使用46号液压油，冬季使用32号液压油，每次换液压油50/70（80/110）公斤左右。

6.5.3  工作场地要有充足的水源，以便于工作。

6.5.4  各液压接头要定期检查，不得松动。

6.5.5  施工操作人员要要的注浆经验，以保顺利施工作业。

6.5.6  电控箱、电动机和电器要保持清洁干燥，并经常检查以上各部件的导线不得破损防止漏电。

6.5.7 搅拌后的砂浆，泵送前应进行稠度测定，工作过程中砂浆应不间断搅拌。

6.5.8 注意压力表的数值变化，如有异常情况应随时停机，及时检查。

6.5.9 停机超过10分钟或长时间停机时，应立即泵输清水，自行清理浆泵内部及管道直至清洗干净。如超过上述时间应每隔4-5分钟开动一下泵，以缓和砂浆沉淀所造成的堵塞。

6.6 停机保养

6.6.1  注浆泵短期或长期放置不用时，应先将泵头拆开，清洗干净并刷上防锈液或油脂后重新装配，以便后期备用。

6.6.2  拆卸与安装方法（见图1）

○ 拆下泵头22与料缸2相连接的四条紧固螺栓，将料缸和泵头分别卸下。

○ 分别拆下进浆口、出浆口与泵头的连接螺栓，取出钢球、钢球垫片及端面密封用“O”型橡胶圈	。

○ 及时清理拆下的各零部件，防锈处理后按上述方法反向安装好，拆卸时请注意不要损伤各密封件。

7 故障分析与排除

（ 表3 ）

| 故障类型 | 发生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 吸不上砂浆 或砂浆减少 | 钢球与阀体密封不严或球阀卡死 | 检查球阀的密封性，更换磨损的钢球 或阀座；卸下球阀清洗干净 |
|  | 砂粒沉淀堵住吸浆口 | 将吸入管道和吸入口清洗干净 |
|  | 输浆中断或进浆管进气 | 保持连续供料和进浆管道密封 |
| 活塞漏浆 | 活塞磨损 | 更换活塞 |
|  | 活塞压盘松动 | 拧紧压盘 |
|  | 缸筒磨损 | 更换缸筒 |
| 导管堵塞 | 灰浆过稠或搅拌不匀 | 按规定稠度搅拌均匀 |
|  | 砂浆中有石子、杂物、干砂、硬块 | 沙土应过筛 |
|  | 上次用后未清洗干净 | 每次用完应清洗干净 |
|  | 停机后长时间未清洗 | 用清水将灰砂冲出 |
|  | 开始工作时未用白灰膏润滑 | 工作前用白灰膏润滑 |
| 液压系统渗漏 | 液压元件密封未压紧或密封件损坏 | 重新压紧或更换密封件 |
| 液压系统工作时声音异常，液压泵有冲击声 | 液压系统内气体未排出或液压油太脏 | 排出系统内空气，过滤液压油，清洗液压站。 |
| 液压系统油压不能上升 | 溢流阀故障 | 清洗溢流阀顶针或更换溢流阀 |
| 油缸运行速度缓慢 | 溢动阀故障 | 清洗溢动阀，检查各阀腔是否堵塞 |
|  | 出浆口压力过高 | 排除堵塞，减轻压力 |
| 油温过高 | 风冷器故障 | 检修或更换 |
|  | 油量过少 | 加注液压油 |
| 压力表无指示 | 通气管堵塞 | 清理通气孔 |
|  | 压力表损坏 | 更换压力表 |
|  | 压力表开关未开启 | 开启压力表开关 |

8  易损件明细表

（ 表4 ）

| 序 号 | 名 称 | 数量/台 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 活塞 | 2 |
| 2 | 球笼、钢球、钢球垫 | 4 |
| 3 | 料缸 | 2 |
| 4 | 耐震压力表 | 1 |

9  运输与贮存

砂浆泵在运输过程中不应受到剧烈的振动和撞击，以免损坏机件；也不要与有腐蚀性物质混装运输。主机应贮存在干燥、通风、无腐蚀性物质的地方，并做好防雨（雪）、防潮、防水工作。

砂浆泵如长期放置，再次投入使用时应注意检查油管老化，管道堵塞等情况，排除故障后方可试机。